Præcistions-test
Formål:
Formålet med denne test er, at teste præcisionen af den billedbehandling der	bliver udført for at finde bolden i billedet.

Udstyr:
- Billedbehandlingssoftware
- Testobjekt(Bold)

Fremgangsmåde:
Fastlæg 4 punkter på forskellige områder på arbejdsbordet (Givet i projiceret	kamera-ramme), og notér koordinaterne for disse.
Læg nu bolden på det første af disse punkter og start	billedbehandlingssoftwaren. Noter softwarens resultat. Dette gentages i alt 10	gange per punkt på arbejdsbordet.

For hvert fastlagt punkt laves en tabel som denne:
1. Position
Forsøg:	Fast punkt (x,y) [mm]	Fast punkts Afstand fra centrum [cm]	Resultat (x,y)	Difference
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Position
Forsøg:	Fast punkt (x,y) [mm]	Fast punkts Afstand fra centrum [cm]	Resultat (x,y)	Difference
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Position
Forsøg:	Fast punkt (x,y) [mm]	Fast punkts Afstand fra centrum [cm]	Resultat (x,y)	Difference
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. Position

Forsøg:	Fast punkt (x,y) [mm]	Fast punkts Afstand fra centrum [cm]	Resultat (x,y)	Difference
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10